## Slide 1: Protocolos Spannig Tree
Disponibilidade e Desempenho 2021/2022
Rafael Tavares Ribeiro 2019131989

## Slide 2: Introdução
Devido à necessidade de corrigir loops criados numa rede de switchs, criaram-se os protocolos Spanning Tree.
Os ciclos existem devido à redundância existente nas redes e são prejudiciais.
Existem vários protocolos:
  Spanning Tree Protocol (STP), com a alternativa Cisco Per Vlan Spanning Tree+ (PVST+);
  Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), com a alternativa cisco Rapid PVST+;
  Multiple Spanning Tree (MSTP).
Definem uma tabela de forwarding nos switches de modo que, uma rede constituída por estes equipamentos, fique livre dos ciclos.

## Slide 3: Estudo dos ciclos Experiência
Experiência para estudar os ciclos.
Dois swithcs com duas ligações entre si.
Protocolo STP inicialmente não foi desligado.

## Slide 4: Estudo dos ciclos Experiência
O protocolo que vem administrado por defeito é o STP e o mesmo não foi desligado inicialmente.
SW1 é a Root Bridge e os pacotes STP circulam nas duas ligações. Os PCs pingam entre si.
Captura de tráfego STP nas duas ligações.

## Slide 5: Estudo dos ciclos Experiência
Ao desativar-se o protocolo STP em ambos os switchs, podemos ter uma perceção dos loops.
O ping entre o PC1 e o PC2 já não é possível de se realizar .
Ping do PC1 para o PC2

## Slide 6
Com capturas nas duas ligações (sem nenhum filtro), é detetada uma troca contínua de pacotes ARP.
Estes pacotes são enviados nos dois caminhos pelo mesmo equipamento.
Com o STP desligado , o sw1 recebe o pedido ARP e envia-o para o sw2 por uma das interfaces.
O sw2 recebe esse pedido e volta a reencaminhá-lo pela 2ª interface, a que não está bloqueada
Estudo dos ciclos Experiência

## Slide 7: Estudo dos ciclos Experiência
Captura de tráfego nas duas ligações. Existem pacotes enviados por ambos os switchs.
existem pacotes enviados por ambos os switchs

## Slide 8: Protocolo STP
O STP define uma espécie de árvore que abrange todos os switches de uma rede.
Força a que certos caminhos fiquem no estado de standby e deixa outros em forwarding.
As portas podem estar definidas em 3 funções:
  Designated port;
  Root port;
  Alternate port.
Podem também estar em 4 estados:
  Blocking;
  Listening;
  Learning;
  Forwarding.

## Slide 9: Protocolo STP
Todos os switchs da rede elegem uma Root Bridge que vai ser o switch mais importante.
A partir dele que todas as decisões na rede vão ser tomadas.
A eleição deste switch pode ser feita a partir:
  Do gestor de rede;
  Escolha automática do switch com Bridge ID menor.
As trocas de informações entre os switchs a partir das Bridge Protocol Data Units (BPDUs).
Cada switch compara as BPDUs que recebe com aquelas que envia até todos chegarem ao consenso de quem será a Root Bridge.

## Slide 10: Protocolo STP Experiência A
Experiência para estudar o STP.
Não foi alterada nenhuma prioridade.
O objetivo é perceber como o STP vem configurado.
Perceber a ecolha da Root Bridge e a atribuição das características às portas.

## Slide 11: Protocolo STP Experiência A
O sw1 foi o escolhido para Root Bridge.
É escolhido o que tiver menor MAC quando a prioridade é igual entre todos os switchs.
Sw1 Root Bridge

## Slide 12: Protocolo STP Experiência A
A lógia das funções e estados das portas pode ser levada para os restantes protocolos.

## Slide 13: Protocolo STP Experiência A – capturas e injeção de falhas
Com uma captura entre sw1-sw4 e sw4-sw3, analisa-se as BDPUs.
São enviadas de 2 em 2 segundos.
Apresentam a Root ID, Root Path Costh, Bridge ID, Message Age, Max Age e Hello Time.

## Slide 14: Protocolo STP Experiência A – capturas e injeção de falhas
Injetar uma falha na e0/1 do sw1 e capturar tráfego entre sw1 e sw4.
Os pacotes STP deixam de ser enviados durante 20 segundos
Ao final de 10 BPDUs não recebidas pelos vizinhos, os switchs percebem que houve uma alteração na rede.
O último pacote antes da falha tem a flag “topology change” no estado de “no”.
O primeiro pacote depois da falha, tem a flag “topology change” no estado de “yes”.

## Slide 15: Protocolo STP Experiência A – capturas e injeção de falhas
Último pacote antes da falha
Primeiro pacote depois da falha

## Slide 16: Protocolo STP Experiência A – capturas e injeção de falhas
Injetar uma falha na e0/1 do sw1 e capturar tráfego entre sw1 e sw4.
As restantes 3 ligações também contêm mensagens deste género.
Pacotes TCN que não têm qualquer tipo de informação.
Servem para os outros equipamentos terem conhecimento das mudanças na rede.
TCN

## Slide 17: Protocolo STP Experiência A – capturas e injeção de falhas
Injetar uma falha na e0/1 do sw1 e capturar tráfego entre sw1 e sw4.
Depois dos 20s sem BPDUs, o switch que tem a porta de backup, coloca-a em Listening durante 15s e em seguida em Learning durante 15s.
Só depois destes estados (depois de 50s) passa para Forwarding e o serviço é restabelecido.

## Slide 18: Protocolo STP Experiência A – capturas e injeção de falhas
Ping do PC4 para o PC2 e injeção de falha na e0/1 do sw1.
Antes da falha, tráfego ICMP passa pelo link sw4-sw1.
Passados 50s começa a passar pelo link sw3-sw4.

## Slide 19: Protocolo STP Experiência A – capturas e injeção de falhas
Ping do PC4 para o PC2 e injeção de falha na e0/1 do sw1.
Inicialmente
Alternate
Listening
Forwarding
Learning

## Slide 20
Protocolo STP Experiência A - Conclusões
O protocolo Spanning Tree consegue adaptar-se perante falhas na rede.
Muda as configurações nas portas para se ajustar devidamente.
Consegue assegurar a continuação da disponibilidade da rede.

## Slide 21: Protocolo STP Experiência AA
Experienciar a convergência no STP.
Sw1 configurado como Root Bridge.
Inicialmente, sem uma ligação entre sw3 e sw2, não há loops.

## Slide 22
Protocolo STP Experiência AA
Adicionar uma ligação entre o switch 2 e 3.
Sw2 deteta a mudança na rede e avisa a Root Bridge.
A captura entre o sw2 e sw1 mostra a TCN enviada do switch 2 para o 1.
TCN do sw2

## Slide 23
Protocolo STP Experiência AA
Adicionar uma ligação entre o switch 2 e 3.
A Root Bridge responde à TCN com uma BPDU onde a Topology Change Acknowledgment está a “yes”.
Dá a conhecer à rede que a Root Bridge já sabe da alteração ocorrida.
BPDU de resposta

## Slide 24
Protocolo STP Experiência AA - Conclusões
Com os mecanismos de TCN e TCA, o STP resolve o problema.
No entanto, como referido anteriormente, é um processo demorado (até 50s).
O protocolo RSTP resolve a questão da pouca velocidade do STP.

## Slide 25: Protocolo RSTP
O RSTP é uma evolução do STP. São necessárias apenas 3 BPDUs perdidas para a rede perceber que tem de se adaptar.
É capaz de passar uma porta imediatamente para Forwarding sem a dependência de temporizadores.
Funções para as portas:
  Learning;
  Forwarding;
  Discarding.
Convergência baseada no mecanismo de proposal/agreement e synchronization.
Diferenças nas flags e no envio das BPDUs e adição da backup port. Existência das edges ports.

## Slide 26: Protocolo RSTP
Diferenças nas flags e no envio das BPDUs e adição da backup port.
Existência das edges ports.
Comparações entre as flags

## Slide 27
Dá-se quando, por exemplo, é estabelecida uma nova ligação.
Acontece entre todos os switchs da rede.
Protocolo RSTP Proposal/agreement

## Slide 28
Inicialmente, as portas que estabelecem as ligações entre os switchs são colocadas em discarding (bloqueando-as).
O processo de propose inicia. O switch 1 envia uma proposta ao seu vizinho em forma de BPDU.
Protocolo RSTP Proposal/agreement

## Slide 29
O switch 2, antes de aceitar a proposta, passa pelo processo de sychronization.
Todas as portas que não sejam edge ports ficam bloqueadas para evitar ciclos durante este processo.
Protocolo RSTP Proposal/agreement e sychronization

## Slide 30
Depois da sychronization, o switch aceita a proposta, enviando uma mensagem de agreement.
Quando o sw2 recebe o agreement, a nova ligação é estabelecida.
Protocolo RSTP Proposal/agreement

## Slide 31
A porta bloqueada também vai ser calculada com este mecanismo.
O sw3 envia uma proposta ao sw2 que a recusa. Com isto, concluem que a porta bloqueada fica no sw3.
Protocolo RSTP Proposal/agreement

## Slide 32: Protocolo RSTP Experiência B
Experienciar a convergência no RSTP.
Sw1 configurado como Root Bridge.
Inicialmente, sem ligações para com o sw4, não há loops.

## Slide 33
O RSTP apresenta o campo das flags com mais conteúdo. Com uma captura é possível ver isso.
Protocolo RSTP Experiência B
BPDU do RSTP
Conteúdo do campo flag

## Slide 34
Adicionar as ligações entre o switch 4 leva a alterações na rede.
Com uma captura entre o sw3 e o sw4, analisam-se os processos tomados.
O sw3 coloca a sua porta em Blocking e posteriormente faz a synchronization. A negociação leva a que DP fique no sw2.
Protocolo RSTP Experiência B – capturas e injeção de falhas
Primeiramente, o sw3 bloqueia a sua porta
Sw3 faz a sincronização
DP fica no sw2

## Slide 35
Capturas entre o sw1-sw4 e sw4-sw3 depois das novas ligações.
Pacotes TCN são detetados em ambas as ligações.
No link sw1-sw4, depois da TCN , encontra-se o primeiro pacote com as flags de topology change ativas.
Este aspeto é igual ao STP.
Protocolo RSTP Experiência B – capturas e injeção de falhas

## Slide 36
Protocolo RSTP Experiência B – capturas e injeção de falhas
Pacotes TCN
Flags ativas

## Slide 37
Numa captura entre o sw1 e o sw4, o processo de negociação é visível.
O sw1 propõem que porta Designated fique consigo.
Protocolo RSTP Experiência B – capturas e injeção de falhas
Proposal ativada

## Slide 38
Numa captura entre o sw1 e o sw4, o processo de negociação é visível.
O sw1 propõem que porta Designated fique consigo.
Protocolo RSTP Experiência B – capturas e injeção de falhas
Proposal ativada

## Slide 39
Com um ping entre o PC1 e o PC3 e uma falha a meio do mesmo, vemos a velocidade do RSTP.
A falha foi aplicada no e0/0 do sw3.
Protocolo RSTP Experiência B – capturas e injeção de falhas
Rapidez do RSTP

## Slide 40
Protocolo RSTP Experiência B - Conclusões
O protocolo RSTP é, de facto, muito mais rápido que o STP.
Com o processo de proposal/agreement, rapidamente todos os equipamentos negociam entre si qual a melhor forma de se ajustarem perante as falhas ou mudanças.
O processo de synchronization é eficaz para evitar ciclos durante estes mecanismos.

## Slide 41: Protocolo MSTP
Baseado no RSTP mas tem em conta o tratamento de várias Vlans.
Nos protocolos anteriores, cada Vlan representa uma instância.
No MSTP é possível distribuir várias Vlans por diferentes instâncias.
Cada instância está associada a uma ou mais Vlans.
Cada switch pertence a uma região comum.
Diferentes regiões comunicam entre si com o Common Spanning Tree (CST).
Um região é definida por um nome e uma revision number.

## Slide 42: Protocolo MSTP Experiência C
Compreender funcionamento das instâncias.
Os dois switchs encontram-se na mesma região.

## Slide 43
As BDPUs são muito parecidas às do protocolo RSTP.
Contêm um parâmetro, o MST Extension, que leva a informação da região do switch que enviou o pacote
Existe também o MST Config digest, que é um código que o switch que recebe a BPDU lê para perceber de que região vem a mensagem.
Protocolo MSTP Experiência C - capturas
BPDU do MSTP

## Slide 44
As BDPUs são muito parecidas às do protocolo RSTP.
Contêm um parâmetro, o MST Extension, que leva a informação da região do switch que enviou o pacote
Existe também o MST Config Digest, que é um código que o switch que recebe a BPDU lê para perceber de que região vem a mensagem.
Protocolo MSTP Experiência C - capturas
BPDU do MSTP

## Slide 45
O valor do MST Config Digest muda quando numa região alteramos as Vlans a mapear para as intâncias.
Protocolo MSTP Experiência C - capturas
Mapear a Vlan 10 para a instância 1
Alteração do valor

## Slide 46
Com duas instâncias criadas nos dois switchs, é possível usar apenas uma ligação para encaminhar o tráfego entre os dois switchs.
O sw2 usa a mesma interface para encaminhar o tráfego das duas instâncias.
Protocolo MSTP Experiência C - capturas
Mesma interface para as 2 instâncias

## Slide 47: Protocolo MSTP Experiência CC
Fazer proveito das duas ligações.
A primeira instância é encaminhada do sw1 por uma ligação.
A segunda instância é encaminhada por outra ligação.

## Slide 48
Para se utilizar as duas ligações para o processo de encaminhamento, aumenta-se o custo de uma delas para uma das instâncias .
Protocolo MSTP Experiência CC
Uma ligação para cada instância